## Slide 1: NexTransmitter模块代码走读总结
——汇报人-陈上全

## Slide 2: 逻辑框架：

## Slide 3: 类：CtouchApp（主应用程序）
主要功能： 完成主要的初始化工作
1. 只开启一个程序实例
2. 判断是否有权限调用拷屏库AVCollection.dll
3. 关闭windows自动播放窗口
4. 设置系统重启、关闭时程序关闭顺序
5. 设置进程优先级为最高
6. 获取winodws控制面板中“放大或缩小文本和其他项目”的值
7. 设置默认字体
8. COM库初始化
9. InitCommonControlsEx()启用可视化创建窗口
10. 初始化GDI+函数库
11. 允许应用程序作为控件容器来使用
12. 注册表中实现注册
13. 抓捕异常文件
14. osp初始化
15. 信息分发初始化
16. 启用touchDlg主对话框

## Slide 4: 类：touchDlg（主对话框）
主要功能：构建主要对话框与用户交互，完成与发射器的信息交互及处理，承担主要的码流处理工作
窗口的初始化：修改添加AboutDlg菜单选项，设置窗口标题，创建CMainDlg和CBannerDlg对话框，掩藏自身及投屏界面的显示，并显示主界面。
视频、音频的HID设备同步打开，命令的HID设备异步打开。HID设备成功打开时，注册其通知窗口，并创建读取usb_hid线程。
创建PPT线程，根据PPT非投屏时播放，和投屏时未播放的状态，发送命令到设备。
设置台标
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数
检查音频设备
启动检测笔记本电池电量定时器
定时发送版本给业务直到收到回复

## Slide 5: 1.1 类：CMainDlg（主界面）
主要功能：根据业务的消息类型，实时显示当前的连接状态。
1. 根据读取usb_hid线程获取到的Ev_NV_NetConnectStatus_Ntf消息类型，调用其ShowConnectStatus连接状态显示接口，实时响应当前的状态信息，回馈给客户感知，此时屏蔽升级提示信息。
2. 读线程--收到升级消息Ev_NV_UpgradeQuickShare_Ntf时，提示升级。
3. 最小化和关闭按键消息的响应。

## Slide 6: 1.2 类：CBannerDlg（投屏界面）
主要功能：显示投屏状态信息，响应用户的停止投屏按键消息。
1. 单击“停止投屏”按键时，调用CtouchDlg::StopProjectScreen(bool bNotifyHid)，入参为true，此时取消默认的音频设备及音量控制，掩藏投屏窗口，显示主界面，停止音频信息的采集及压缩，退出音频发送线程，清空数据并通知usb-hid设备停止投屏消息。
2. 窗体自动掩藏功能，及鼠标触发其显示，停留功能

## Slide 7: 类：touchDlg（主对话框）
主要功能：构建主要对话框与用户交互，完成与发射器的信息交互及处理，承担主要的码流处理工作
窗口的初始化：修改添加AboutDlg菜单选项，设置窗口标题，创建CMainDlg和CBannerDlg对话框，掩藏自身及投屏界面的显示，并显示主界面。
视频、音频的HID设备同步打开，命令的HID设备异步打开。HID设备成功打开时，注册其通知窗口，并创建读取usb_hid线程。
创建PPT线程，根据PPT非投屏时播放，和投屏时未播放的状态，发送命令到设备。
设置台标
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数
检查音频设备
启动检测笔记本电池电量定时器
定时发送版本给业务直到收到回复

## Slide 8: 2.1 HID设备获取，并创建usb_hid线程
获取HID设备句柄及关键信息后，可进行usb_hid线程的创建。
usb_hid线程主要功能：
1）调用接口 HID_RecvData4Device，持续读取设备发送给主机的数据；
2）调用接口 SolveReadInfo，解析首字节的消息类型，并响应相应的消息处理

## Slide 9: 2.2 无线投屏软件发送消息到发射器的流程图：
音视频数据发送到hid设备上均通过HID_SendDataToDevice 接口实现；
命令数据发送到hid设备是通过HID_SendData2Device 接口实现

## Slide 10: 类：touchDlg（主对话框）
主要功能：构建主要对话框与用户交互，完成与发射器的信息交互及处理，承担主要的码流处理工作
窗口的初始化：修改添加AboutDlg菜单选项，设置窗口标题，创建CMainDlg和CBannerDlg对话框，掩藏自身及投屏界面的显示，并显示主界面。
视频、音频的HID设备同步打开，命令的HID设备异步打开。HID设备成功打开时，注册其通知窗口，并创建读取usb_hid线程。
创建PPT线程，根据PPT非投屏时播放，和投屏时未播放的状态，发送命令到设备，支持反控。
设置台标
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数
检查音频设备
启动检测笔记本电池电量定时器
定时发送版本给业务直到收到回复

## Slide 11: 3. 创建PPT线程
主要功能：实现PPT的投屏播放
1）PPT正在播放，且状态不改变时，
SendMessage(., WM_PPT_PLAY_MSG, (WPARAM)EM_PPT_PLAYING, 0);//PPT正在播放
2）PPT未播放，且状态不改变时，
SendMessage(., WM_PPT_PLAY_MSG, (WPARAM)EM_PPT_NO_PLAY, 0);//PPT未播放
最终通过HID_SendData2Device接口，将命令写入到设备，实现PPT的投屏显示。

## Slide 12: 类：touchDlg（主对话框）
主要功能：构建主要对话框与用户交互，完成与发射器的信息交互及处理，承担主要的码流处理工作
窗口的初始化：修改添加AboutDlg菜单选项，设置窗口标题，创建CMainDlg和CBannerDlg对话框，掩藏自身及投屏界面的显示，并显示主界面。
视频、音频的HID设备同步打开，命令的HID设备异步打开。HID设备成功打开时，注册其通知窗口，并创建读取usb_hid线程。
创建PPT线程，根据PPT非投屏时播放，和投屏时未播放的状态，发送命令到设备。
设置台标
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数
检查音频设备
启动检测笔记本电池电量定时器
定时发送版本给业务直到收到回复

## Slide 13: 5.1 分包流程
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数：
1）设置音频参数：InitAudioEncoderParam
CEncoder::SetAudioEncParam(u8 byAudioMode, u16 wAudioDuration)
2）视频编码回调： CapScreenVidStart
CEncoder::SetDeskSharedVidCallback(PDESKSHARECALLBACK pVidCallback, u32 dwContext)
3）音频编码回调： CapScreenAudStart
CEncoder::SetDeskSharedAudCallback(PDESKSHARECALLBACK pAudCallback, u32 dwContext)
4）采集分辨率回调： VideoCapStdCB
CEncoder::SetVideoCapStdCB(PVIDEOCAPSTDCALLBACK pVidCapStdCallBack, u32 dwContext)
由编码模块实现注册，先调用媒控接口采集桌面视频和音频数据，回调函数实现分包发送并存储，数据存储模块采用std:list容器进行数据存储。

## Slide 14: 5.2 发送时组包流程
由usb_hid读线程接受到 Ev_NV_StartProjecting_Ntf 开始投屏命令时，调用CtouchDlg::StartProjectScreen()，初始化默认的音频设备及音量控制后，再调用StartAVThread()，创建音视频的发送组包线程，实现音视频数据包的组包发送。
组包流程如右图：

## Slide 15: 类：touchDlg（主对话框）
主要功能：构建主要对话框与用户交互，完成与发射器的信息交互及处理，承担主要的码流处理工作
窗口的初始化：修改添加AboutDlg菜单选项，设置窗口标题，创建CMainDlg和CBannerDlg对话框，掩藏自身及投屏界面的显示，并显示主界面。
视频、音频的HID设备同步打开，命令的HID设备异步打开。HID设备成功打开时，注册其通知窗口，并创建读取usb_hid线程。
创建PPT线程，根据PPT非投屏时播放，和投屏时未播放的状态，发送命令到设备。
设置台标
设置音频，同时注册视频、音频及采集分辨率的回调函数
检查音频设备
启动检测笔记本电池电量定时器
定时发送版本给业务直到收到回复

## Slide 16: 8 定时发送版本给业务直到收到回复
1）启动定时器，发送Ev_NV_TerminalType_PC_Cmd 消息，对端类型为PC；
2）读线程--收到请求对端类型回复Ev_NV_RequestTerminalType_Ntf, 中止定时器；
3）读线程--收到连接状态命令Ev_NV_NetConnectStatus_Ntf,等用户名信息发送完成再显示已连接画面；
4）读线程--收到PC用户名的请求Ev_NV_REQUSTPCNAME_Ntf,即发送Ev_NV_UserInfo_Cmd；
5）读线程--收到户名成功发送通知Ev_NV_UserInfo_Nty,即发送Ev_NV_WidthHeightFrame_Cmd；
6）读线程--收到反控回复消息Ev_NV_WidthHeightFrame_Ntf,即显示已连接画面。

## Slide 17: Tservice模块：
类：CtserviceApp（后台服务程序）
主要功能： 完成主要的初始化工作
只开启一个程序实例
抓捕异常文件
SetRegistryKey, 更改用于存储设置的注册表项
创建CtserviceDlg 类对象
类：CtserviceDlg（程序主窗口）
主要功能： 启动touch程序
设置大小图标，并隐藏，且不在任务栏显示
创建日志目录并写入“tservice run”信息
注册设备事件通知
启动定时器检测U盘是否开机前插入
检测touch程序的启动状态，若touch程序未运行则找到该程序的位置，并打开运行此程序